Если в Вашем доме печь.

В Вашем доме печь. Высокая пожарная опасность этого вида отопления объясняется тем, что каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Кроме того, печи и их дымоходы связаны с конструкциями зданий, возле печей нередко хранятся сгораемые предметы, материалы. И не случайно среди различ¬ных причин пожаров одной из главных является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неправильное их устройство. Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, образования в кир¬пичной кладке трещин, при применении для их растопки горючих и легковос¬пламеняющихся жидкостей, выпадение из топки или зольника горящих углей. Причиной появления трещин и перекала стенок дымоходов труб может быть го¬рение сажи, скапливающейся в дымоходах. Дымовая труба печи, которая проходит через деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия, должна иметь утолщения кирпичной кладки (раз¬делки) с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы до конструкций дома было не менее 38 см. Утолщение в кирпичной кладке обязательно должно делаться и у стенок печи, если она примыкает или находится вблизи деревянных элементов здания (стен, перегородок). Вертикальные разделки в проемах деревянных стен и пере¬городок должны быть возведены на всю высоту печи или трубы. Расстояние от ближайшей внутренней поверхности дымового канала до деревянных частей здания должно быть не менее 25 см. В чердаке дома дымовая труба должна быть оштукатурена и побелена. Прежде чем топить печь или кухонную плиту, необ¬ходимо убедится в их исправности. Пожар может произойти и от правильно устроенной и исправной печи, ес¬ли нарушить правила ее эксплуатации. Возможны пожары от чрезмерно нака¬ленных печей, воспламенения дров, сложенных возле отопительных приборов. Топить печь нужно при закрытой топочной дверке. Чтобы деревянный пол не загорелся от выпавших углей. Перед топочным отверстием необходимо прибить лист кровельного железа размером не менее 70х50см. При сильных морозах, чтобы избежать перекала печей, топить их рекомендуется два раза в сутки с не¬которым интервалом. Опасно складывать около дверок топящейся печи дрова и другие легковоспламеняющиеся предметы, развешивать вблизи белье и одежду для просушивания, оставлять печь с открытой дверкой без присмотра. Запрещается использовать для дымовых труб керамические, асбоцемент¬ные и металлические трубы. Для дымовых труб и каналов необходимо приме¬нять только обожженный или огнеупорный кирпич. Выполнение этих требований пожарной безопасности позволит избежать пожара в Ваших домах.